## Slide 1: From Homogeneous to Heterogeneous: Leveraging Deep Learning based Power Analysis across Devices
Fan Zhang1, Bin Shao1, Guorui Xu1, Bolin Yang1,
Ziqi Yang2*, Zhan Qin1 and Kui Ren1
1Zhejiang University, China
2National University of Singapore, Singapore

## Slide 2
Fan (Terry) Zhang
College of Computer Science and Technology
Zhejiang University, China
Graduate from UCONN
Research:
  Embedded System and IoT
  Machine learning

## Slide 3
Side-Channel Analysis (SCA)
Typical Side-Channels
Passive:
  Timing
  Power
  Electromagnetic (EM) radiation
  Sound
Practical Threat: USIM, IC Card, …
execution time
time
Notes: 介绍旁路泄漏的几种方式

## Slide 4
Side-Channel Analysis (SCA)
Input
Output
Leakage
Leakage information collection
Notes: 泄漏信息的采集，
介绍本地平台和设备上实现的算法（AES），泄漏模型（SBOX输出）

## Slide 5
Side-Channel Analysis (SCA)
Attacks
Simple Power Analysis (SPA)
Non Profiling based SCA:
  Differential Power Analysis (DPA)
  Correlation Power Analysis (CPA)
  …
Profiling based SCA:
  Template Attacks (TA)
  Machine-Learning based Attacks
    Deep-Learning based Power Analysis (DL-PA)
SPA on RSA
Notes: 介绍几种旁路攻击。
Non-profiling based SCA:基于非建模的旁路分析方法
Profiling based SCA:基于建模的旁路分析方法

## Slide 6
Profiling based SCA
Plaintext
Known Key
Key?
Ciphertext
Ciphertext
Template/Model
Profiling Phase
Attack Phase
Plaintext
Key Recovery
…
Notes: 介绍这种基于建模的旁路分析方法的主要流程
目标设备：不知道密钥；
建模设备：与目标设备“相似”，所有信息（明文，密钥等）已知。
两个阶段：
1、用建模设备建模
2、攻击目标设备（计算模板匹配概率）
一条功耗曲线可能无法恢复正确密钥（正确密钥的概率不是最大的）->需要多条曲线

## Slide 7
Profiling based SCA
Prediction
Classification Model
Power Traces
Profiling Device
Template
{m, C}
Target
Device
Power Traces
DL-PA
TA
Plaintext
Key
Boundary
Framework for Secret Key Recovery
Notes: 上一张图的流程图形式
这里左列中的DL-PA和TA是两种攻击方法，都可以用来恢复密钥
左列的Template框中的{m,C}分别表示用于计算模板匹配概率的均值和协方差矩阵
我们关注的是建模设备和目标设备之间的boundary

## Slide 8
Boundary of Devices
Notes: 实验中使用到的设备，以及对应的指令集
介绍这些model和ISA

## Slide 9
Boundary of Devices
Homogeneous Devices
Identical Devices
Heterogeneous Devices
Family A
Family B
Family A: AVR devices
Family B: PIC devices
ASSUME:
Profiling device
is in green area
Notes: 明确boundary的场景：
假设建模设备在绿色区域里，对same，identical，homo和heter四个场景进行区分，
强调设备差异

## Slide 10
Boundary of Devices
Homogeneous Devices
Identical Devices
Heterogeneous Devices
Family A
Family B
Same Devices:
e.g. Atmega163 sampled twice.
Profiling device is also a target device

## Slide 11
Boundary of Devices
Homogeneous Devices
Identical Devices
Heterogeneous Devices
Family A
Family B
Identical Devices: e.g. Atmega163-1 v.s. Atmega163-2.
Profiling device and target device are two copies with same chip model

## Slide 12
Boundary of Devices
Homogeneous Devices
Identical Devices
Heterogeneous Devices
Family A
Family B
Homogeneous Devices: e.g. Atmega163 v.s. Atmega8515.
Profiling device and target device are in same family

## Slide 13
Boundary of Devices
Homogeneous Devices
Identical Devices
Heterogeneous Devices
Family A
Family B
Heterogeneous Devices: e.g. Atmega163 v.s. PIC16F887.
Profiling device and target device differ in all aspects

## Slide 14
Device Variation
Wasserstein Distance
Maximum Mean Discrepancy
Notes: 建模设备和目标设备的boundary主要体现在采集的功耗曲线上
重要假设：功耗曲线满足多元高斯分布
瓦瑟斯坦距离（W distance）和最大均值化差异（MMD）是用来衡量两个多元高斯分布的距离的重要度量
主对角线是same device
棕色是identical
绿色是homo
紫色是hete

## Slide 15
Device Variation
Correlation Coefficient
Notes: CPA在不同设备上的结果
红色是相关系数的绝对值
颜色越深，泄漏越大。
不同设备的泄漏模式差别很大。
两个方面：一个是泄漏的位置（红色区域的位置），一个是泄漏的大小（红色区域颜色深浅）

## Slide 16
TA
  DL-PA
Device Variation
Notes: Baseline的模板攻击和基于深度学习的攻击
Y轴是建模设备
X轴是目标设备
颜色深度表示恢复密钥需要的曲线数量
分析结果
强调：在homo和hete上效果很差

## Slide 17
Attack Results
  DL-PA
Distribution of POI
MATTERS !!!
“OVER FITTING”!!!
Notes: 分析攻击失败的原因
模板攻击分析困难：基于功耗曲线计算统计量，所有的值都是确定的
深度学习威胁大
所以：主要分析深度学习方法。
看训练过程的loss即损失函数，发现是“过拟合-over fitting”：一般随着训练过程的loss是越来越小的，但是图中很多设备的loss开始越变越大了
最下面蓝色是建模设备的
上面的其他颜色是不同目标设备的
过拟合的主要原因：slide 13、14页提到的建模设备和目标设备的boundary，即功耗曲线分布不同（这里写的是POI，即points of interests，特征的分布不同）

## Slide 18
Ambient Temperatures
Environmental Noises
Measurement Variations
Different Custom PCB
RAM Size
Models, Process, ISA, …
Uncontrollable !!!
Factors Affecting Feature Distribution
Find robust features in even different devices
Notes: 介绍一下造成这种不同分布的几种原因：
环境温度，芯片型号，工艺误差，指令集，PCB，RAM大小，环境噪声等等
很多因素是不可控的

## Slide 19
Advantages of Frequency Domain Features
Additionally tolerant to trace misalignments
Independent of the system clock
Reliably on both hardware and software implementations of cryptographic algorithm
Notes: 介绍频域特征的优点
1、对未对齐的功耗曲线具有较强鲁棒性
2、独立于时钟信号
3、在密码算法软件实现和硬件实现上都适用

## Slide 20
Our Method
Atmega163(AVR)
PIC16F887(PIC)
Notes: 对功耗曲线做频域变换FFT
在频域特征上做CPA
结论：
不同设备之间的频域特征以及泄漏的分布也有差异
但是，明显的泄漏大都在频域的尖峰附近

## Slide 21
Our Method
Filtering to get
frequency features
Notes: 对于不同设备，做频域上的滤波（或者可以叫特征选择）
针对滤波后的数据建模和攻击
由于FFT可以对单条功耗曲线做处理，对数据量的下限没有要求

## Slide 22
Our Method
Training with Atmega163
Notes: 左图是用了频域特征的方法的loss随训练时间变化的关系，没有发现明显的过拟合现象
右图是我们的方法的攻击结果：所有的密钥都能成功的恢复。

## Slide 23
Our Method
Training the model with data in DPA Contest v4;
Attack PIC devices.
Notes: 介绍我们的case study2
描述攻击场景，用DPAv4攻击本地设备
本地：PIC设备
强调采集环境等的差异
介绍DPAv4（强调我们适用的是去掩码的版本，即掩码已知的情况）

## Slide 24
Our Method
Training the model with data in DPA Contest v4;
Attack PIC devices.
Notes: 攻击结果分析
Guessing entropy这个指标的描述：正确密钥在所有密钥候选值中的rank

## Slide 25
Conclusion
Contribution
  Categorizing the boundary of crossed devices into four types
  Leveraging the new attacking power of the frequency and deep learning based power analysis
Future Direction:
  Combining multiple devices for model training in profiling phase
  Using more robust feature expressions such as Wavelet coefficient
  Application to algorithm with defense
Notes: 贡献：
1、boundary的定义
2、频域攻击
未来的方向：
1、多设备训练（shivam他们的NDSS工作）
2、小波特征
3、针对带防护的算法实现

## Slide 26: Questions